HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT GS-5830

1- Cài Đặt Ngày Giờ Cho Bộ Trung Tâm:

- Nhấn [#]+[56]+[Năm]+[Tháng]+[Ngày]+[Giờ]+[Phút]+[Giây]+[ # ]

VD: Cài năm 2013 tháng 04 ngày 06 giờ 08 phút 30 giây 00. Ta Nhấn : #5620130406083000#

- Nhấn [ * ] [ # ] (  Đề Thoát Ra Chế Độ Lập Trình

2 – Cài Đặt Remote Vào Bộ Trung Tâm :

- Nhấn [# ]+[07]+[00 đến 99 (là số vùng của remote)]+[# ]( Nhấn Phím Bất Kỳ Trên Remote (Nghe tiếng Successful là OK

3 – Xóa Những Remote Đã Cài Đặt :

- Nhấn  [# ]+[08 ]+ [00 đến 99 ( là số vùng của remote cần xóa )]+[# ]

4 – Cài Đặt Thiết Bị Đầu Dò Vào Bộ Trung Tâm :

- Nhấn [# ]+[09]+[00 đến 99 (là số vùng của thiết bị cần cài đặt )]+[# ] ( Kích hoạt thiết bị đầu dò cần cài đặt (Nghe tiếng Successful là OK

5 – Xóa Thiết Bị Đầu Dò Cần Xóa :

- Nhấn [# ]+[10]+[00 đến 99 ( là số vùng của thiết bị đầu dò cần xóa )]+[ # ]

6 – Cài Đặt Số Điện Thoại Vào Bộ Trung Tâm :

- Nhấn  [# ]+[3 ]+[1 đến 9 ( là thứ tự từ 1 đến 9 số đt )]+[ Số ĐT Cần Cài Đặt ]+[ # ]

VD: Ta Cài Số ĐT thứ nhất là : 0919123123(Ta nhấn #310919123123#

7 – Xóa Số Điện Thoại Đã Cài Đặt :

- Nhấn  [# ]+[3 ]+[1 đến 9 (là thứ tự từ 1 đến 9 số đt cần xóa )]+[# ]

8 – Cài Đặt Chế Độ Tự Động Tắt / Mở Bộ Trung Tâm :

- Nhấn  [# ]+[57]+[01- 04 (thứ tự nhóm)]+[ Giờ Phút (Mở)]+[ Giờ Phút (Tắt)]+[1234567]+[# ]  (Bộ trung tâm cho cài đặt 4 lần tự động tắt / mở ,tương ứng từ 01 đến 04 )

VD : Ta cài 08h30’ là mở 09h30’ là tắt của lần thứ nhất : (Ta nhấn #5701083009301234567#

9 – Ghi Âm Vào Bộ Trung Tâm:

- Nhấn [# ]+[19 ]+[# ]   ( Đọc lời ghi âm  ….( Bộ trung tâm cho thời gian ghi âm là 10 giây)

10 – Cài Đặt Password Cho Bộ trung Tâm:

- Nhấn [#]+[50]+[Pass Mới]+[#]  (Nghe Successful là OK ( pass mặc định là 1234 )

11 – Cài Đặt Tắt / Mở Tiếng Hú Ở Còi Khi Sử Dụng Remote :

- Nhấn [#]+[55]+[00-99(số vùng của remote)]+[0/1 ]+[#]   :  0 – Là Tắt  : 1- Là Mở

12 – Cài Đặt Thời Gian Delay Khi Bật Chế Độ ARM :

- Nhấn [#]+[51]+[00-99 (thời gian delay khi kich hoat arm)]+[#]  : ( Nghe Successful là OK

13 – Cài Đặt Thời Gian Báo Động Chậm :

- Nhấn [#]+[52]+[00-99 ( thời gian báo động chậm)]+[#]   : ( Nghe Successful là OK

14 – Cài Đặt Tắt /Mở Chức Năng Phát Ra Tiếng Nói Khi Điều Khiển Trung Tâm :

- Nhấn [#]+[11]+[0/1]+[#]  :  0 – Là Tắt  : 1 – Là Mở

15 – Cài Đặt Tắt / Mở Chức Năng Phải Nhập Pass Mới Cho Phép Vào Lập Trình :d

- Nhấn  [#]+[17]+[0/1]+[#] :   0 – Là Tắt  : 1- Là Mở

16 – Cài Thời Gian Còi Hú Khi Có Báo Động :

- Nhấn  [#]+[52 ]+ [00 – 20 ( từ 00 đến 20 phút )]+[# ]

17 – Cài Đặt Độ Lớn Nhỏ Của Còi Hú :

- Nhấn  [#]+[14]+ [00-99 (là mức âm lượng) ] + [# ]

18 – Cài Đặt Tắt /Mở Chức Năng Khóa Phím Tắt Báo Động Trên Remote :

- Nhấn  [#]  +  [15]  +  [0/1]  +  [#]   :  0 – Là Tắt  : 1- Là Mở

19 – Cài Đặt Chức Năng Bật Các Chế Độ Cho Từng Vùng :

- Nhấn [#]+[60]+[00-99 (tương úng từng vùng)]+[1-8 (tương ứng từng chế độ)]+[0/1(0N/OFF còi)]+[#]

Các Chế Độ :

1- NORMAL : Mặc Định

2- STAY ARM : Chế Độ Ưu Tiên ,không báo động đối với vùng đã cài đặt

3- INTELLIGENT : Khi có thiết bị kích hoạt ít nhất 2 lần trong 30 giây thì mới báo động

4- EMERGENCY : Báo động trong mọi trường hợp ( thường dùng cho báo gas, báo khói, nút khẩn )

5- CLOSED : Khóa thiết bị tương ứng không cho báo động

6- CHIME : Báo Khách

7- WELCOME : Báo khách chỉ khi hệ thống ở chế độ Disarm

20- Cài Đặt Chế Độ NO/NC Tương Ứng Cho Từng Vùng Có Dây :

- Nhấn [#] + [61] + [51-54 (tương ứng vùng có dây) ] + [0/1] + [#]  : 0 – Là NO   : 1 – La NC

21 – Cài Đặt Số Lần Đổ Chuông Điện Thoại Để Kết Nối Điều Khiển Tắt/Mở Từ Xa:

- Nhấn [#] + [18] + [00-99 (tương ứng số lần đổ chuông) ] + [#]

VD: Ta cài 7 lần đổ chuông : Ta nhấn #1807#  :

Như vậy sau 7 lần đổ chuông ta sẽ kết nối với Trung tâm (Nhập Password (1234) (Nhập những phím số tương ứng trên đt để điều khiển :

Phím 1 : Mở                                 Phím 2 : Tắt                             Phím 3 : Nghe âm tại hiện trường

Phím 4 : Tắt nghe âm thanh         Phím 5 : Bật hú còi                  Phím 6 : Tắt hú còi

Phím 7 : Nghe lai lời ghi âm        Phím * và # : Thoát

Chú ý: Khi nhận cuộc đt từ Trung Tâm ( Bấm nghe ( Và bấm những phím như trên để điều khiển.

22 – Cài Đặt Chức Năng Báo Động Khi Line Điện Thoại Bị Cắt :

- Nhấn [#]  + [13]  + [0/1]  + [#]    : 0 – Là Tắt  : 1- Là Mở

23 – Cách Sử Dụng Remote Điều Khiển Từ Xa:

( ( ) : Disarm ( Tắt báo động )                                      ( ( ) : Arm  ( Kích hoạt hệ thống )

(  S   ) : Stay Arm ( Kích hoạt báo động vùng ưu tiên)    ( (  )   : Urgent ( Báo động khẩn )

24 – Xóa Những Cài Đặt :

- Nhấn # +9898 + #    : Nhấn * và # để thoát

25 – Xóa Những Cài Đặt Kể Cả Remote và Thiết Bị :

- Tắt Nguồn ( Nhấn Giử Phím ARM ( Đồng Thời Mở Nguồn Lên (Đợi 5 giây là OK)

Ta phải cài đặt Remote và thiết bị lại từ đầu

Chúc Các Bạn Thành Công ….       Hổ Trợ Kỷ Thuật : 08.371.654.78 –Ext : 2

Hotline: 09 3456 9567